## Slide 1
【AI+嵌入式】：让单片机学会思考
扫码关注，获取更多AI秘籍
拆解 AI 与嵌入式的融合逻辑，让 “单片机 + 智能” 的复杂原理变清晰
手把手带练从硬件选型到 AI 模型部署，实现单片机 “思考能力” 从 0 到 1 落地
让 AI 不再是遥远的技术概念，成为你操控单片机、开发智能硬件的生产力工具
专注普通人能听懂、能上手的实战教学，拒绝堆砌理论，只讲能直接用的技术
贺老师
嵌入式 AI 落地开发专家

## Slide 2
Day11：数据采集与清洗
运行效率 |输出质量

## Slide 3
Day11
数据采集与清洗
STM32N647 + QMI8658A 动作识别项目
从“串口上的数字”到“可训练的数据集”
面向零 AI 基础的嵌入式工程师：先把数据采对、洗干净、存规范，后续模型训练才有意义。
RAW
CLEAN
WINDOW
贺老师 | 嵌入式 AI 落地开发
课程阶段：第二阶段动作识别项目

## Slide 4
Day11 数据采集与清洗
本次课要交付什么
2
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
知识目标
• 理解动作识别项目为什么先做数据
• 理解原始数据、清洗数据、窗口特征
• 知道采样率、标签、窗口长度如何影响模型
技能目标
• 会下载 STM32N647 采集程序
• 会用 PC GUI 按动作保存 CSV
• 会用离线脚本验证清洗流程
成果输出
• idle / walk / stairs 三类数据文件
• clean / raw / window 三种数据视角
• 为 Day12 训练动作识别模型准备数据

## Slide 5
Day11 数据采集与清洗
Day11 在动作识别项目中的位置
3
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
01
传感器
QMI8658A 输出三轴加速度和三轴陀螺仪
02
采集
固定频率读取，给每段动作贴标签
03
清洗
限幅、滤波、重力估计、有效性检查
04
成窗
把连续时序切成固定长度样本
05
训练
Day12 用窗口数据训练分类模型
06
部署
后续把模型放回 STM32N647 推理
注意：采集和清洗不是模型训练的附属工作，而是动作识别项目的第一层工程质量。

## Slide 6
Day11 数据采集与清洗
为什么嵌入式 AI 第一件事是数据
4
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 模型不是凭空学会动作，模型只能从你给它的数据里学习规律。
• 采集方式不稳定，模型学到的往往是噪声、姿态或设备摆放方式，而不是动作本身。
• 嵌入式设备资源有限，后续模型越小，越依赖前面数据和特征设计足够规范。
• 数据清洗不是为了把曲线变好看，而是为了让训练集更接近 MCU 实际运行时看到的数据。
讲解重点
一句话：先把数据工程做好，再谈模型训练。否则模型调参会变成猜谜。

## Slide 7
01
第一部分：采什么数据
先理解 QMI8658A 输出的数字代表什么，再设计采集规则。
Day11 数据采集与清洗
公众号：玩转单片机与嵌入式

## Slide 8
Day11 数据采集与清洗
QMI8658A 给我们的六个通道
6
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
加速度计
• ax / ay / az
• 单位：m/s²
• 静止时会看到重力分量
• 走路时会叠加身体运动
陀螺仪
• gx / gy / gz
• 单位：rad/s
• 描述角速度变化
• 对姿态变化很敏感
时间戳
• t_ms
• 来自 HAL_GetTick()
• 用于判断采样间隔
• 窗口切分时很重要

## Slide 9
Day11 数据采集与清洗
动作识别里的三类标签
7
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
标签 | 动作 | 采集建议 | 常见问题
idle | 静止 | 开发板平放或佩戴后保持不动 10 到 20 秒 | 不要在开始和结束时晃动板子
walk | 走路 | 保持佩戴方式一致，连续走 30 到 60 秒 | 不要中途停下或换手拿板
stairs | 上楼梯 | 保持与走路一致的固定方式，上楼 30 到 60 秒 | 不要混入下楼、转身、站立等待

## Slide 10
Day11 数据采集与清洗
采集规则：让数据可比较
8
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 同一轮实验里，板子固定位置尽量一致，比如手持、绑在手腕或固定在腰部，不要频繁改变。
• 每类动作至少采集多段，而不是只采一段很长的数据；这样后续更容易划分训练集和测试集。
• 动作切换时先暂停保存或切换标签，避免 walk 文件里混入 idle 或 stairs 的过渡动作。
• 采集环境不追求完美，但要记录清楚：人、板子位置、采样方式、是否有异常。
讲解重点
零基础同学要记住：标签错了，比噪声还可怕。噪声还能过滤，错误标签会直接误导模型。

## Slide 11
Day11 数据采集与清洗
RAW、CLEAN、WINDOW 三种数据视角
9
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
类型 | 保存内容 | 主要用途 | 是否适合直接训练
RAW | 原始加速度和陀螺仪，放大 1000 倍后串口输出 | 保留现场证据，后续可重新清洗 | 一般不直接用
CLEAN | 线性加速度、滤波后陀螺仪、模长、valid、clipped | 观察清洗效果，也可作为时序模型输入 | 可以
WINDOW | 64 个样本形成一个窗口，输出均值和 RMS 特征 | 传统机器学习或小型神经网络的第一版输入 | 推荐第一版使用

## Slide 12
02
第二部分：怎么清洗数据
把嵌入式工程里的传感器读数，整理成模型更容易学习的样本。
Day11 数据采集与清洗
公众号：玩转单片机与嵌入式

## Slide 13
Day11 数据采集与清洗
板端清洗流程总览
11
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
01
定时采样
20ms 一次，约 50Hz
02
物理限幅
过滤明显不合理尖峰
03
低通滤波
平滑高频抖动
04
重力估计
慢速滤波估计重力方向
05
线性加速度
加速度减去重力分量
06
窗口统计
64 点输出均值和 RMS
注意：采集和清洗不是模型训练的附属工作，而是动作识别项目的第一层工程质量。

## Slide 14
Day11 数据采集与清洗
固定采样率：为什么是 20ms
12
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 代码中 DAY11_SAMPLE_PERIOD_MS = 20，表示至少间隔 20ms 才输出一次数据。
• 50Hz 对走路和上楼梯这类人体动作已经够用，数据量也不会把串口和文件撑得太大。
• 如果采样间隔忽快忽慢，窗口里的 64 个点代表的时间长度就不稳定，模型会更难学习。
• HAL_Delay(10) 只是主循环节拍，真正控制输出频率的是 day11_data_collect_update 里的时间判断。
讲解重点
嵌入式 AI 里，采样率就是数据的“时间尺子”。尺子不稳，后面的模型就会歪。

## Slide 15
Day11 数据采集与清洗
代码讲解：Day11 参数区
13
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
#define DAY11_SAMPLE_PERIOD_MS (20U)
#define DAY11_WINDOW_SAMPLES (64U)
#define DAY11_FILTER_ALPHA_X1000 (250)
#define DAY11_GRAVITY_ALPHA_X1000 (20)
#define DAY11_ACC_LIMIT_MPS2_X1000 (196140L)
#define DAY11_GYRO_LIMIT_RAD_X1000 (4000L)
#define DAY11_PC_GUI_CAPTURE_MODE (1U)

## Slide 16
Day11 数据采集与清洗
物理限幅：先拦住明显离谱的值
14
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 限幅不是为了让数据完全正确，而是防止偶发尖峰污染整个窗口。
• 加速度阈值 DAY11_ACC_LIMIT_MPS2_X1000 = 196140，对应约 196.140 m/s²。
• 陀螺仪阈值 DAY11_GYRO_LIMIT_RAD_X1000 = 4000，对应约 4.0 rad/s。
• 如果发生限幅，clipped 计数会增加；窗口输出里也能看到这个窗口是否发生过异常。
讲解重点
限幅后的数据仍然要保留 clipped 标记，因为模型训练前需要知道这一段数据是否可靠。

## Slide 17
Day11 数据采集与清洗
代码讲解：浮点转整数与限幅
15
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
acc_raw[axis] = day11_float_to_scaled(accel[axis], 1000.0f); gyro_raw[axis] = day11_float_to_scaled(gyro[axis], 1000.0f); acc_clean[axis] = day11_clip_i32(acc_raw[axis], -DAY11_ACC_LIMIT_MPS2_X1000, DAY11_ACC_LIMIT_MPS2_X1000, &clipped); gyro_clean[axis] = day11_clip_i32(gyro_raw[axis], -DAY11_GYRO_LIMIT_RAD_X1000, DAY11_GYRO_LIMIT_RAD_X1000, &clipped);
讲解重点
• 串口输出整数，是为了兼容 nano printf，避免 %f 浮点打印问题。
• 数值放大 1000 倍后，Python 仍然可以轻松还原真实物理量。
• clipped 是数据质量标志，不是训练特征本身。

## Slide 18
Day11 数据采集与清洗
低通滤波：让动作趋势更清楚
16
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 一阶低通滤波公式：state = alpha * input + (1 - alpha) * state。
• DAY11_FILTER_ALPHA_X1000 = 250，也就是 alpha = 0.25，新数据占 25%。
• alpha 越大，响应越快，但抖动也更明显；alpha 越小，曲线更平滑，但动作变化会滞后。
• 课堂先用 0.25，是为了在平滑和响应之间取得一个容易观察的折中。
讲解重点
滤波的目的不是“消灭变化”，而是保留动作趋势、削弱高频抖动。

## Slide 19
Day11 数据采集与清洗
代码讲解：一阶低通滤波函数
17
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
static void day11_update_lowpass(float *state, const float *input, int alpha_x1000) { const float alpha = (float)alpha_x1000 / 1000.0f; for (axis = 0U; axis < 3U; axis++) { state[axis] = (alpha * input[axis]) + ((1.0f - alpha) * state[axis]); } }
这段代码要讲清楚什么
• state 保存上一时刻的滤波结果，所以这是有记忆的处理。
• 同一个函数同时服务加速度、陀螺仪和重力估计。
• 这类处理必须和后续训练脚本保持一致，否则训练和部署会看到不同数据分布。

## Slide 20
Day11 数据采集与清洗
重力估计：把静态重力从动作里分离
18
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 加速度计测到的不只是人的运动，还包括重力。
• 如果直接把 ax、ay、az 喂给模型，模型可能学到板子的摆放姿态，而不是动作。
• 代码用更慢的低通滤波估计 gravity，DAY11_GRAVITY_ALPHA_X1000 = 20，也就是 alpha = 0.02。
• 线性加速度 linear_acc = acc_lp - gravity，它更接近“真正由动作产生的加速度”。
讲解重点
这是本节课最重要的 TinyML 思维：传感器读数不等于模型输入，中间需要工程解释。

## Slide 21
Day11 数据采集与清洗
代码讲解：线性加速度与模长
19
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
day11_update_lowpass(g_day11_clean.acc_lp, acc_in, DAY11_FILTER_ALPHA_X1000); day11_update_lowpass(g_day11_clean.gravity, g_day11_clean.acc_lp, DAY11_GRAVITY_ALPHA_X1000); linear_acc[axis] = g_day11_clean.acc_lp[axis] - g_day11_clean.gravity[axis]; acc_norm = sqrtf(ax*ax + ay*ay + az*az);
要讲重点
• acc_lp 是平滑后的加速度，gravity 是慢速变化的重力估计。
• 两者相减后，线性加速度更能反映走路、上楼梯的动态变化。
• acc_norm 和 gyro_norm 是把三轴合成一个强度指标，便于后续观察。

## Slide 22
Day11 数据采集与清洗
窗口切分：把连续数据变成训练样本
20
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 神经网络训练通常需要一条一条样本，而串口输出是一条连续时间流。
• DAY11_WINDOW_SAMPLES = 64，表示每 64 个有效点形成一个窗口。
• 在 50Hz 采样率下，一个窗口约 1.28 秒，基本覆盖走路或上楼梯的一小段动作周期。
• 当前课程先输出均值和 RMS 特征，后续也可以直接使用窗口内完整时序。
讲解重点
窗口长度没有唯一答案。它要和动作速度、采样率、模型输入形状一起设计。

## Slide 23
Day11 数据采集与清洗
代码讲解：窗口统计输出
21
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
g_day11_window.acc_sum[axis] += acc_clean[axis]; g_day11_window.gyro_sum[axis] += gyro_clean[axis]; g_day11_window.linear_acc_sum[axis] += linear_acc_scaled[axis]; g_day11_window.acc_sq_sum[axis] += acc_clean[axis] * acc_clean[axis]; g_day11_window.gyro_sq_sum[axis] += gyro_clean[axis] * gyro_clean[axis]; g_day11_window.count++; if (g_day11_window.count >= DAY11_WINDOW_SAMPLES) { day11_print_window_summary(); day11_window_reset(now); }
这段代码要讲清楚什么
• sum 用于计算均值，sq_sum 用于计算 RMS。
• 均值描述窗口整体偏移，RMS 描述动作强度。
• 窗口输出比逐点数据更短，更适合第一版小模型。

## Slide 24
03
第三部分：如何保存数据
通过串口和 PC GUI，把不同动作保存到不同 CSV 文件。
Day11 数据采集与清洗
公众号：玩转单片机与嵌入式

## Slide 25
Day11 数据采集与清洗
Day12 会怎样使用这些数据
35
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• Day12 会把 Day11 生成的 CSV 整理成训练集、验证集和测试集。
• 第一版可以直接使用 WINDOW 特征训练一个轻量分类模型。
• 如果要做更强的时序模型，可以把 CLEAN 序列按窗口堆叠成三维张量。
• 训练脚本里的归一化、窗口长度、字段选择，必须和板端采集逻辑保持一致。
讲解重点
这就是 TinyML 的闭环：板端怎么采，Python 怎么训，最终 MCU 就要怎么推。

## Slide 26
Day11 数据采集与清洗
本节课小结
36
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
你应该理解
• 模型训练之前，数据质量决定上限
• QMI8658A 的六轴数据如何变成动作样本
• raw / clean / window 的用途区别
你应该会做
• 下载 STM32 数据采集程序
• 使用 GUI 按类别保存 CSV
• 用离线脚本验证清洗逻辑
你要带走
• 一套可复用的数据采集流程
• 三类动作数据文件
• 为 Day12 模型训练做准备

## Slide 27
Day11 数据采集与清洗
课后练习
37
公众号：玩转单片机与嵌入式 | 微信：593342536 | 电话：19953129323
• 每类动作至少采集 3 段，每段 30 秒以上，并记录板子固定位置。
• 分别打开 idle_clean.csv、walk_clean.csv、stairs_clean.csv，观察 acc_norm 和 gyro_norm 的差异。
• 修改离线脚本中的 FILTER_ALPHA，比较 0.1、0.25、0.5 对 clean 数据的影响。
• 思考：如果把识别类别从两个动作扩展到四个动作，采集流程需要增加哪些约束？
讲解重点
下一节课会用这些数据正式训练动作识别模型。