## Slide 1
Day13
模型设计
基于 Day12 特征表设计可部署动作识别模型
从 features_all.csv 到 MCU 可运行的三分类模型方案
本节课不急着训练，而是先把输入、输出、模型结构、资源约束和验证指标设计清楚。
features
MLP
softmax
idle
walk
stairs
课程阶段：动作识别模型训练前的结构设计

## Slide 2
Day13 模型设计
Day13 学习目标
2
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
知识目标
• 理解模型设计不是写几层网络这么简单
• 明确输入、输出、损失函数、指标和约束
• 知道 TinyML 模型为什么要先小后大
技能目标
• 能根据 features_all.csv 定义模型输入
• 能设计三分类输出和 Softmax
• 能估算参数量、Flash、RAM 和推理成本
成果输出
• 一份模型设计方案
• 第一版 MLP 网络结构
• 训练前检查清单
• 为 Day14 模型训练做准备

## Slide 3
Day13 模型设计
从 Day12 到 Day13：模型设计链路
3
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
01
特征表
features_all.csv
02
输入定义
X 的列和归一化
03
输出定义
idle/walk/stairs
04
结构选择
MLP 或 1D CNN
05
约束评估
大小、RAM、延迟
06
训练准备
Day14 开始训练
目标：先把模型的输入、输出、结构、指标和部署约束设计清楚，再进入训练。

## Slide 4
Day13 模型设计
为什么训练前要先做模型设计
4
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 不先设计模型，训练脚本很容易变成不断试错的堆参数。
• 嵌入式模型要同时考虑准确率、模型大小、RAM、推理时间和可部署性。
• 输入特征、窗口长度、类别定义和部署端前处理必须提前定清楚。
• 模型设计的目标是先确定一个合理的第一版，而不是一次做到最复杂。
本 case 中的理解
本节课是训练之前的工程设计课：先把边界定好，下一节课训练才不会乱。

## Slide 5
Day13 模型设计
本节课的设计结论先说清楚
5
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 第一版模型采用特征表输入，而不是直接使用完整时序。
• 第一版网络采用小型 MLP：Dense 32 + Dense 16 + Dense 3。
• 输出是三分类概率：idle、walk、stairs。
• 训练指标不仅看 accuracy，还要看混淆矩阵和每类召回率。
本 case 中的理解
先用简单模型跑通闭环，再根据错误类型决定是否升级模型。

## Slide 6
01
第一部分：定义任务
先把模型要解决的问题、输入是什么、输出是什么讲清楚。
Day13 模型设计

## Slide 7
Day13 模型设计
任务定义：三分类动作识别
7
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 输入：Day12 产生的一个窗口的特征向量。
• 输出：这个窗口属于 idle、walk、stairs 的概率。
• 模型不是识别某一个瞬时采样点，而是识别一段约 1.28 秒的动作片段。
• 最终部署时，MCU 每得到一个窗口，就输出一次动作类别。
本 case 中的理解
模型学习的是窗口级别动作，不是单点级别动作。这个边界必须讲清楚。

## Slide 8
Day13 模型设计
输入 X：features_all.csv 中的特征列
8
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
字段类型 | 是否进入模型 | 说明
label / label_id | 否 | 这是答案标签，训练时作为 y，不能放进输入 X。
start_ms / end_ms | 否 | 这是窗口时间信息，通常不用于分类模型输入。
n_samples / valid_ratio | 谨慎 | 可用于数据质量检查，第一版不建议作为动作特征。
time 特征 | 是 | 均值、标准差、RMS、峰峰值等，适合 MCU 部署。
freq 特征 | 可选 | 主频、频带能量、质心、谐波，信息丰富但部署成本更高。

## Slide 9
Day13 模型设计
输出 y：三类动作概率
9
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 模型最后输出 3 个数字，分别对应 idle、walk、stairs。
• 这 3 个数字经过 Softmax 后会变成概率，总和为 1。
• 推理时选择概率最大的类别作为当前动作。
• 如果最高概率很低，可以在后续课程加入“不确定”或平滑策略。
本 case 中的理解
输出不是一个字符串，而是 3 个概率。字符串类别只是我们对概率最大项的解释。

## Slide 10
Day13 模型设计
标签定义必须稳定
10
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
标签 | 含义 | 模型设计注意点
idle | 停止/静止 | 静止要采够，且要避免把准备动作、拿起板子的动作混进去。
walk | 正常走路 | 要保持佩戴方式一致，尽量覆盖慢走、正常走、不同人。
stairs | 上楼梯 | 要避免混入下楼、转身、站立等待，否则标签会污染。

## Slide 11
Day13 模型设计
训练集划分：避免数据泄漏
11
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 不能把同一段连续采集数据切出的相邻窗口随机分到训练集和测试集。
• 相邻窗口高度相似，如果同时出现在训练和测试中，测试准确率会虚高。
• 更合理的做法是按采集 session、按人、按时间段划分。
• 第一版课程可以先按 session 划分，后续再扩展到跨人泛化。
本 case 中的理解
模型设计阶段就要考虑验证方式，否则训练结果会看起来很好但实际上不可靠。

## Slide 12
Day13 模型设计
归一化策略：训练和部署必须一致
12
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 不同特征的数值范围差别很大，直接输入会影响训练稳定性。
• 常见做法是对每个特征计算 mean 和 std，训练时做标准化。
• mean 和 std 只能用训练集计算，不能用测试集计算。
• 部署到 MCU 时，也必须使用同一组 mean/std 对实时特征做处理。
本 case 中的理解
归一化参数本质上也是模型的一部分，后续要随模型一起保存和部署。

## Slide 13
02
第二部分：选择模型结构
根据输入形式、数据量和 MCU 资源选择第一版模型。
Day13 模型设计

## Slide 14
Day13 模型设计
三种可选路线对比
14
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
路线 | 输入 | 优点 | 缺点
规则阈值 | 少量特征 | 最简单、可解释、部署成本极低 | 泛化能力差，难处理边界动作
特征 + MLP | Day12 特征表 | 容易训练、参数少、适合第一版 TinyML | 依赖特征设计，时序细节被压缩
序列 + 1D CNN | 窗口内 clean 序列 | 能自动学习局部时序模式 | 输入更大、模型更复杂、部署成本更高

## Slide 15
Day13 模型设计
为什么第一版选择 MLP
15
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• Day12 已经把时域和频域信息整理成特征表，MLP 很适合处理表格特征。
• MLP 参数量可控，结构简单，方便学生理解每一层的作用。
• MLP 的算子主要是全连接、ReLU、Softmax，后续部署和量化比较友好。
• 先用 MLP 建立基线，如果错误集中在某些动作，再考虑 1D CNN。
本 case 中的理解
第一版模型的目标是稳定跑通闭环，而不是一上来追求最复杂结构。

## Slide 16
Day13 模型设计
MLP 是什么
16
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• MLP 全称 Multi-Layer Perceptron，也就是多层感知机。
• 它把输入特征看成一个一维向量，经过若干 Dense 层进行组合。
• 每一层都会学习一组权重，把原始特征组合成更适合分类的中间表示。
• 对表格特征来说，MLP 是非常常见、非常实用的第一版模型。
本 case 中的理解
可以把 MLP 理解成一个自动学习特征组合方式的函数。

## Slide 17
Day13 模型设计
Dense 层在做什么
17
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• Dense 层也叫全连接层，每个输出神经元都会连接所有输入特征。
• 它的计算形式是 y = W x + b。
• W 是权重矩阵，b 是偏置，训练过程就是不断调整这些参数。
• Dense 层越大，表达能力越强，但参数量、Flash 和计算量也越大。
本 case 中的理解
Dense 层不是魔法，它本质就是矩阵乘法加偏置。

## Slide 18
Day13 模型设计
ReLU 激活函数
18
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• ReLU 的公式是 max(0, x)。
• 它把负数截断为 0，正数保持不变。
• 没有激活函数，多层 Dense 叠起来仍然只是线性变换。
• ReLU 计算简单，适合 MCU 上的轻量模型。
本 case 中的理解
ReLU 让模型具备非线性表达能力，同时计算成本很低。

## Slide 19
Day13 模型设计
Softmax 输出层
19
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 最后一层 Dense 输出 3 个 logit，对应 3 个类别。
• Softmax 把 logit 转成概率，且概率总和为 1。
• 推理时通常选择概率最大的类别。
• 训练时 Softmax 会和交叉熵损失配合使用。
本 case 中的理解
Softmax 让模型输出变成可解释的类别概率。

## Slide 20
Day13 模型设计
损失函数：交叉熵
20
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 三分类任务常用 categorical cross entropy 或 sparse categorical cross entropy。
• 交叉熵衡量模型预测概率和真实标签之间的差距。
• 真实类别概率越高，损失越小；真实类别概率越低，损失越大。
• 训练过程就是让平均损失不断下降。
本 case 中的理解
准确率告诉我们对不对，损失告诉我们模型有多自信以及错得有多远。

## Slide 21
Day13 模型设计
评估指标不能只看 accuracy
21
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• accuracy 是总正确率，但它可能掩盖某一类识别很差的问题。
• 混淆矩阵可以看到 walk 是否经常被识别成 stairs。
• 每类 recall 可以衡量每个动作被正确识别的比例。
• 嵌入式动作识别更关心稳定性，后续还要看连续窗口的抖动情况。
本 case 中的理解
模型设计阶段就要决定看哪些指标，否则训练后不知道怎么判断好坏。

## Slide 22
03
第三部分：设计第一版网络
给出一版可训练、可解释、可量化、可部署的小型网络。
Day13 模型设计

## Slide 23
Day13 模型设计
推荐模型结构：特征输入 + 小型 MLP
23
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
Input N features
Dense 32 ReLU
Dense 16 ReLU
Dense 3 Softmax
推荐第一版：特征输入 + 小型 MLP。先保证训练、解释、量化、部署链路跑通，再考虑更复杂模型。

## Slide 24
Day13 模型设计
Keras 结构草图
24
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
model = tf.keras.Sequential([ tf.keras.layers.Input(shape=(num_features,)), tf.keras.layers.Dense(32, activation='relu'), tf.keras.layers.Dense(16, activation='relu'), tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax'), ])
讲解重点
• Input 的长度等于最终选择的特征数量。
• Dense 32 和 Dense 16 负责学习特征组合。
• Dense 3 + Softmax 输出三类动作概率。

## Slide 25
Day13 模型设计
输入层：num_features 怎么确定
25
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• num_features 等于进入模型的特征列数量。
• 不要把 label、label_id、时间戳等答案或元信息放入输入。
• 第一版可以先使用所有 time 特征，再选择是否加入 freq 特征。
• 如果后续部署端不做 FFT，训练时就不要依赖频域特征。
本 case 中的理解
输入特征选择决定了后续 MCU 端要实时计算哪些量。

## Slide 26
Day13 模型设计
隐藏层大小为什么是 32 和 16
26
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 32 个神经元提供第一层特征组合能力。
• 16 个神经元进一步压缩信息，降低输出层前的复杂度。
• 这个结构足够小，适合作为 TinyML 基线模型。
• 如果欠拟合，再考虑增大；如果过拟合，再考虑减小或筛选特征。
本 case 中的理解
网络大小不是越大越好，第一版要控制复杂度。

## Slide 27
Day13 模型设计
参数量如何估算
27
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• Dense 层参数量 = 输入维度 × 输出维度 + 输出维度。
• 假设输入 88 个特征，第一层参数约 88×32+32 = 2848。
• 第二层参数约 32×16+16 = 528。
• 输出层参数约 16×3+3 = 51，总参数约 3427。
本 case 中的理解
参数量直接影响模型 Flash 占用，也影响推理计算量。

## Slide 28
Day13 模型设计
Flash、RAM、推理时间怎么考虑
28
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• Flash 主要保存模型权重、算子代码和常量数据。
• RAM 主要保存输入、输出、中间张量和运行时工作区。
• Dense 层参数越多，Flash 和计算量越大。
• 输入特征越多，前处理 RAM 和计算时间也会增加。
本 case 中的理解
模型设计必须从一开始就考虑 MCU 端资源，不是训练完再说。

## Slide 29
Day13 模型设计
量化友好设计
29
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 优先使用 Dense、ReLU 这类 TFLite Micro 友好的算子。
• 避免一开始使用复杂自定义算子，减少部署不确定性。
• 训练完成后可以做 int8 量化，降低模型大小和推理成本。
• 量化前要保证输入特征归一化参数可保存、可复现。
本 case 中的理解
Day13 设计的模型要为后续量化和 X-CUBE-AI 部署留好路。

## Slide 30
Day13 模型设计
过拟合与欠拟合
30
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 过拟合：训练集很好，验证集很差，模型记住了训练数据细节。
• 欠拟合：训练集和验证集都不好，模型表达能力不够或特征不够好。
• 模型太大、数据太少、标签不干净，都容易过拟合。
• 模型太小、特征区分度差，容易欠拟合。
本 case 中的理解
模型设计不是只调层数，还要结合数据质量和特征质量一起看。

## Slide 31
Day13 模型设计
什么时候考虑 1D CNN
31
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 如果特征表模型无法区分 walk 和 stairs，可以考虑使用窗口内 clean 序列。
• 1D CNN 能从时间序列中学习局部模式，不完全依赖人工特征。
• 它的输入通常是 [窗口长度, 通道数]，比如 [64, 6]。
• 缺点是输入更大、模型更复杂、部署成本更高。
本 case 中的理解
1D CNN 是升级路线，不是第一版必须选择的路线。

## Slide 32
Day13 模型设计
为什么不一开始用 LSTM
32
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• LSTM 适合序列建模，但结构比 MLP 和 1D CNN 更复杂。
• 在 MCU 上部署 LSTM 往往需要更多算子支持和更多运行资源。
• 本项目三类动作较简单，第一版没有必要直接上复杂循环网络。
• 先用 MLP 建立基线，再根据错误分析决定是否升级。
本 case 中的理解
TinyML 里，简单模型能解决的问题，不要一开始用复杂模型。

## Slide 33
04
第四部分：训练前设计清单
把模型训练前必须确定的工程细节逐项检查。
Day13 模型设计

## Slide 34
Day13 模型设计
模型设计清单
34
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
检查项 | 本项目建议 | 为什么重要
输入 | Day12 特征列 | 决定 MCU 端实时前处理内容。
输出 | 3 类 Softmax | 与标签定义和损失函数一致。
结构 | Dense 32 + Dense 16 + Dense 3 | 小模型先跑通，便于部署和解释。
归一化 | 训练集 mean/std | 训练和部署必须一致。
指标 | accuracy + confusion + recall | 避免只看总准确率。

## Slide 35
Day13 模型设计
特征组合如何设计实验
35
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 实验 A：只使用时域特征，部署成本最低。
• 实验 B：时域特征 + 少量频域特征，观察准确率是否提升。
• 实验 C：全部特征，用于分析上限，但不一定用于部署。
• 比较不同实验的准确率、混淆矩阵和模型输入维度。
本 case 中的理解
不要凭感觉决定特征，应该通过实验比较。

## Slide 36
Day13 模型设计
模型输出如何在设备端使用
36
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 单个窗口输出一次分类结果，但结果可能会抖动。
• 后续可以对连续多个窗口做多数投票或概率平滑。
• 可以设置置信度阈值，低于阈值时保持上一状态或输出 unknown。
• 这些后处理策略不会改变模型结构，但会影响用户体验。
本 case 中的理解
模型设计不只包含神经网络，也包含推理结果怎么被系统使用。

## Slide 37
Day13 模型设计
常见错误：把答案放进输入
37
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• label、label_id 只能作为训练标签 y，不能作为输入 X。
• 如果把标签列放进输入，模型会在训练和测试中得到虚假高准确率。
• 这类错误叫数据泄漏，是机器学习实验中非常严重的问题。
• 训练前一定要打印输入列清单，人工确认没有答案字段。
本 case 中的理解
看起来准确率很高，不代表模型真的学会了动作。

## Slide 38
Day13 模型设计
常见错误：只追求训练准确率
38
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 训练准确率高，可能只是模型记住了训练集。
• 验证集和测试集才更能反映泛化能力。
• 混淆矩阵能告诉我们模型到底错在哪里。
• 如果 stairs 经常被识别成 walk，要回头检查特征和数据采集。
本 case 中的理解
模型设计要服务真实部署，而不是只让训练日志好看。

## Slide 39
Day13 模型设计
常见错误：忽略部署成本
39
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 电脑上能训练，不代表 MCU 上能实时运行。
• 频域特征和大模型可能带来额外计算成本。
• 输入维度越高，模型第一层参数越多。
• Day13 设计阶段就要为 Flash、RAM、推理时间留余量。
本 case 中的理解
嵌入式 AI 的模型设计，永远要同时看算法效果和资源成本。

## Slide 40
Day13 模型设计
Day14 将使用的训练骨架
40
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
X = features[feature_cols].to_numpy() y = features['label_id'].to_numpy() X_train, X_test, y_train, y_test = split_by_session(X, y) scaler = fit_scaler(X_train) model = build_mlp(num_features=X_train.shape[1]) model.fit(X_train, y_train, validation_data=(X_val, y_val))
讲解重点
• Day13 负责把 feature_cols、模型结构和指标先设计清楚。
• Day14 会真正开始训练、验证和导出模型。
• 训练脚本必须保存归一化参数和类别映射。

## Slide 41
Day13 模型设计
Day13 输出给 Day14 的内容
41
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 确定模型输入列：哪些特征进入 X。
• 确定标签映射：idle=0、walk=1、stairs=2。
• 确定第一版模型结构：MLP 32-16-3。
• 确定评估指标：准确率、混淆矩阵、每类召回率、模型大小。
本 case 中的理解
下一节课训练不是从零开始，而是执行本节课设计好的方案。

## Slide 42
Day13 模型设计
本节课小结
42
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
你应该理解
• 模型设计要先定义任务边界
• TinyML 要同时看准确率和资源
• 简单基线模型非常重要
你应该会做
• 从 features_all.csv 定义输入 X
• 设计 Softmax 三分类输出
• 估算小型 MLP 参数量和部署成本
你要带走
• 第一版模型设计方案
• MLP 32-16-3 结构
• 训练前检查清单

## Slide 43
Day13 模型设计
课后练习
43
公众号：玩转单片机与嵌入式 | Day13 模型设计
• 打开 Day12 的 features_all.csv，列出你准备作为输入 X 的特征列。
• 分别设计三组实验：只用时域、时域加少量频域、使用全部特征。
• 按公式估算每组输入维度下 MLP 的参数量。
• 思考：如果部署端不做 FFT，你会删掉哪些频域特征？
本 case 中的理解
这些练习会直接影响 Day14 的训练脚本和模型效果。